Automatický systém odpopelňovaní u kotlů na pelety
Kotel opatřený automatickým systémem odstraňování popela zajišťuje bezpodmínečně odstranění popílku, čímž se zvyšuje pohodlí při použití kotle na tuhá paliva. Systém zaručuje od 1 do 3 měsíců automatické vyjmutí popelníku z kotle. Tato doba závisí na tepelném zatížení vytápěné budovy a kvalita spálené pelety. Systém automatického odstraňování popelů SAS poskytuje standardní podporu řídicí jednotky TECH ST-550 zPID.
Princip provozu
Popel vznikající při procesu spalování se z hořáku desky odstraňuje pomocí pohyblivého roštu. / Poté se prostřednictvím násypky automaticky přivádí do popelniku. Nádrz na popel je navržena tak, aby mohla být demontována pro periodické čištění komory nebo servisních služeb. Odpopelování se provádí automaticky pomocí spirály namontované na hřídeli. Přepravní mechanismus je namontován v ocelové trubce, která vypouští popel je poháněn motorem s převodovkou. Frekvence odstraňování popela z komory pod fořákem závisí na kvalitě spáleného paliva a tepelném zatižení budovy. Je možné nastavit spínací frekvenci automatického odstranění popílku pro konkrétní palivo a množství vyprodukovaného popela. Zbytek po procesu spalování / dopravuje se do vnějšího popelovacího boxu, který má montážní otvor pro plnění popela. / Automatický systém odstraňování popelů je další zařízení kotle, které musí být oznámeno ve fázi / zadání objednávky. Systém není možné zakoupit a sestavit později. Mějte na paměti, že výška kotle vybavené integrovaným systémem pro odstranění popela se zvyšuje o cca 250-300 mm ve vztahu k kotli bez toho to systému a vedle kotle je třeba vytvořit další prostor pro skříňku kam se bude popel odvadět. / Pravidelně kontrolujte stav vnějšího popelníku a v případě potřeby jej vysypte. Vybavení skřińky popelniku v transportním koši, sada uchytu a horní kryt umožňuje snadné odstranění popelu z kotelny mimo budovu a vyprazdňování nádoby. Popel lze použít jako ekologické hnojivo. / Možnost použití automatického systému odstraňování popelů v daném typu kotle vyžaduje konzultaci s technickým oddělením. Možnost toho to systému umožňuji zvlšť kotle ve vysších výkonech, napřiklad u kotle SAS BIOEFEKT popelník má objem 125 l.